|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 66Б.

Тел. в г. Курске (4712) 58-05-79, е-mail: marketing@isogd.pro, http://www.isogd.pro/

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШЫРГАЙТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(разработано в соответствии с государственным контрактом №0127300019317000033_159576 от 10.05.2017г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2017 г.

| Заказчик | Администрация Шебалинского района Республики Алтай в лице главы администрации МО «Шебалинский район» Цыгулева Андрея Сергеевича |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШЫРГАЙТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор               					Назин О.С

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Ткаченко Н.С.

г. Курск  2017 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Назин О.С.	                        — директор

Сабельников А.Н.       	— главный архитектор проекта

Ткаченко Н. С.	            — руководитель проекта

Ашурков В.В.		            — архитектор

Ярешко С.И.                          — архитектор

Васильева М.С.		— зам.начальника отдела геоэкономического анализа

Лихошерстова Н.В. 	            — архитектор проектов

Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

Косякова О.И.		— инженер-картограф

Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

Гальчанский К.Б.	            — гео-системный администратор

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	12

1.1.	Общие сведения о Шыргайтинском городском поселении	12

1.2.	Экономико-географическое положение и факторы развития	13

1.3 Природные условия и ресурсы	15

1.3.1. Климатическая характеристика	15

1.3.2	Гидрография. Гидрогеология	16

1.3.3	Рельеф	17

1.3.4	Растительный и почвенный покров	18

1.3.5	Экологическое состояние территории	18

1.3.6	Инженерно-строительная характеристика	19

2.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	21

2.1.	Социально-экономическая ситуация	21

2.1.1 Экономическая ситуация	21

2.1.4 Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения	27

2.2 Транспортная инфраструктура	29

2.2.1 Автомобильный транспорт	29

2.2.2 Улично-дорожная сеть	29

2.3 Инженерная инфраструктура	30

2.3.1 Водоснабжение	30

2.3.2	Водоотведение	31

2.3.3 Электроснабжение	32

2.3.4   Газоснабжение	32

2.3.5	Теплоснабжение	32

2.3.6 Связь	33

2.4	Анализ планировочной структуры	33

2.4.1 Современная планировочная организация территории	33

2.4.2 Архитектурно-пространственные решения	35

2.5	Риск уязвимости территории от природных техногенных чрезвычайных ситуаций	36

2.6	Зоны с особыми условиями использования территории и градостроительные ограничения	39

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКНОЕ РАЗВИТИЕ	42

3.1 Развитие архитектурно-планировочной структуры	42

3.2 Социально-экономическое развитие	43

3.2.1 Мероприятия по развитию жилищного строительства	43

3.2.2 Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры	45

3.2.3 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	47

3.2.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	49

3.2.5 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию	56

3.2.6 Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по гражданской обороне	64

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА	69

5.	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	70

6. ВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	71

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	72

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	76

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка  Генерального плана муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского района Республики Алтай (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №2017 .226.28 ИКЗ 173040500349704050100100330337111244 от 14.08.2017 г., заключенным с  Заказчиком, которым выступает Администрация Шебалинского района Республики Алтай.

Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования  «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского района Республики Алтай разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, Уставом муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Алтай.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории  (КПД) по Республики Алтай.

Сроки реализации генерального плана:

- первая очередь – 10 лет;

- расчетный срок – 20 лет.

Состав проектных материалов

Содержание проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования  «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского района Республики Алтай:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского района Республики Алтай (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25 000, населенные пункты МО 1:5 000);

- карта границ населенных пунктов (М 1:25 000);

- карта функциональных зон (МО 1:25 000, населенные пункты МО 1:5 000).

Содержание прилагаемых к проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского района Республики Алтай материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Алтай;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского района.

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского района Республики Алтай:

- карта современного использования территории (МО 1:50 000, населенные пункты МО 1:5 000);

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:50 000, населенные пункты МО 1:5 000);

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории (МО 1:50 000, населенные пункты МО 1:5 000);

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:50 000, населенные пункты МО 1:5 000).

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Закон Республики Алтай от 05.03.2011 №9-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Республики Алтай»;

Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 N 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Генеральный план разработан в границах муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» Шебалинского муниципального района Республики Алтай, установленных Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом, установлении их границ».

Разработка Генерального плана велась с учетом следующей ранее разработанной градостроительной документации:

- Генерального плана муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» разработанного ООО «Алтайгипрозем»;

- Схемы территориального планирования Шебалинского муниципального района Рерспублики Алтай

- Схемы территориального планирования Республики Алтай выполненной

Территориальное планирование Шыргайтинского сельского поселения осуществляется в соответствии с целями развития поселения, установленными в Комплексных программах социально-экономического развития района и сельского поселения, правовой основой которых являются Федеральные нормативно-правовые акты.

Основные цели развития Шыргайтинского сельского поселения:

- стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения (с ориентацией на обеспечение Российских стандартов);

- формирование села Шыргайта как крупного рекреационного центра, интегрированного в экономику района, обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности.

Территориальное планирование Шыргайтинского сельского поселения направлено на определение функционального назначения территорий поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения:

-  устойчивого развития поселения;

- повышения качества сельской среды;

- сохранения и регенерации исторического и культурного наследия;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- учета интересов Российской Федерации, интересов жителей района и взаимоувязанное развитие населённого пункта с другими населенными пунктами района и края.

Территориальное планирование Шыргайтинского сельского поселения базируется на следующих установках социально-экономического развития района и сельского поселения:

- сокращение темпов снижения численности населения с последующей стабилизацией и незначительным ростом числа жителей на расчетный срок. Положительная динамика численности населения обеспечивается за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста, при этом рост последнего предусматривается за счет привлечения туристов к местным рекреационным объектам и сокращения оттока населения, что возможно при повышении качества сельской среды.

- повышение качества жизни жителей села Шыргайта с достижением по основным показателям республиканских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей жилищным фондом на расчетный срок до 20,0 квадратных метров общей площади на человека; улучшение качества услуг и модернизация учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

Методология проекта

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы всех видов строительства, в том числе жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, необходимые для строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства территории.

В проекте выполняется одна из главных задач Генерального плана – функциональное зонирование территорий, с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных и других зон, для развития всех жизненно важных функций территории поселения.

Планировочные решения Генерального плана являются основой для разработки проектной документации следующих уровней – проектов планировок отдельных районов и зон поселения, целевых программ и пр.

В качестве основных методов исследования при разработке тематических блоков использованы современные научные методики, основанные на получении объективной информации о взаимодействии природных и социально-экономических процессов, выявлении особенностей современного состояния, ретроспективы, а так же моделирование и прогнозирование их развития.

К числу таких методов относятся математико-статистический, сравнительный, историко-географический, метод полимасштабного анализа, картографический, геоинформационный, социологический.

Разработка Генерального плана и Правил землепользования и застройки имеет следующие основные организационные блоки:

- проведение организационно-подготовительных работ, в рамках которых осуществляется:

- заключение государственного контракта;

- подготовка и утверждение заказчиком программы выполнения работ;

- определение ответственных за реализацию мероприятий со стороны заказчика;

- формирование проектного коллектива разработчиков;

- анализ исходных данных, предоставляемых заказчиком.

- выполнение работ по изготовление геоподосновы, ее адаптация согласно требованиям Технического задания;

- разработка Генерального плана согласно Техническому заданию и Градостроительному Кодексу;

- передача материалов заказчику в полном комплекте, согласование и утверждение Генерального плана.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о Шыргайтинском городском поселении

МО «Шыргайтинское сельское поселение» входит в состав Шебалинского района Республики Алтай, образованного 16.09.1924 года. Шебалинский район расположен в центральной части Республики Алтай, занимает площадь 3792 кв.км. На территории района расположено 24 населенных пункта, в которых проживает 14681 человека.

На территории Шыргайтинского сельского поселения, занимающего площадь 30153 га, расположен один населенный пункт – село Шыргайта.

Село Шыргайта, образованное в 1710 году, расположено в долине реки Песчаная, по его центральной части течет речка Шыргайта.

Название села произошло от слова «Шыргай». На месте, где сейчас расположено село, раньше был густой лес, состоявший из молодых лиственниц, которые назывались шыргай агаш. Из них в последствии построили первые дома. Отсюда произошло название села – Шыргайта.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Географическое положение населенного пункта, обусловленное его размещением вдоль автомобильной дороги федерального значения, обеспечивает хорошие транспортные связи с другими регионами и положительные перспективы дальнейшего развития.

В поселении имеются следующие муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения – землей:

1.	Постановление главы Шебалинского района «О создании градостроительного Совета» по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью (17.06.2008г.).

2.	Решение совета депутатов района «Об утверждении порядка предоставления земельных участков на территории муниципального образования «Шебалинский район» (17.12.2008 г.).

3.	Решение «О внесении изменений в решение №32-6 от 26.09.2006 г. «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам» (23.11.2006 г.). Из решения следует, что в селе Шыргайта, Шыргайтинского СП  устанавливаются предельные максимальные размеры земельных участков вновь отводимых для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в размере 3 000 м2. Предельные минимальные размеры вновь отводимых земельных участков – 500 м2.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия и природных ценностей на территории поселения, в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## Экономико-географическое положение и факторы развития

МО «Шыргайтинское сельское поселение» входит в состав Шебалинского района Республики Алтай, образованного 16.09.1924 года. Шебалинский район расположен в центральной части Республики Алтай, занимает площадь 3792 кв.км. На территории района расположено 24 населенных пункта, в которых проживает 14681 человека.

На территории Шыргайтинского сельского поселения, занимающего площадь 30153 га, расположен один населенный пункт – село Шыргайта.

Село Шыргайта, образованное в 1710 году, расположено в долине реки Песчаная, по его центральной части течет речка Шыргайта.

Название села произошло от слова «Шыргай». На месте, где сейчас расположено село, раньше был густой лес, состоявший из молодых лиственниц, которые назывались шыргай агаш. Из них в последствии построили первые дома. Отсюда произошло название села – Шыргайта.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении имеются следующие муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения – землей:

1. Постановление главы Шебалинского района «О создании градостроительного Совета» по вопросам, связанным с градостроительной деятельностью (17.06.2008г.).

2. Решение совета депутатов района «Об утверждении порядка предоставления земельных участков на территории муниципального образования «Шебалинский район» (17.12.2008 г.).

3. Решение «О внесении изменений в решение №32-6 от 26.09.2006 г. «Об установлении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам» (23.11.2006 г.). Из решения следует, что в селе Шыргайта, Шыргайтинского СП  устанавливаются предельные максимальные размеры земельных участков вновь отводимых для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства в размере 3 000 м2. Предельные минимальные размеры вновь отводимых земельных участков – 500 м2.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия и природных ценностей на территории поселения, в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## 1.3 Природные условия и ресурсы

### 1.3.1. Климатическая характеристика

Территория относится к 1-му климатическому  району, 1Д климатическому подрайону.

Климат территории резко континентальный.

Среднегодовая температура воздуха составляет +1ºС, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +37ºС, абсолютный минимум -49ºС.

Зима продолжительная и холодная. Средняя температура января составляет около (-) 15 -18 оС, июля - +15 оС. Годовое количество осадков составляет 450 – 660 мм. Снежный покров держится с октября до мая. В долинах снежный покров благодаря испарению под действием солнечной радиации не достигает большой мощности, а на безлесных участках помимо испарения снег выдувается и уже в марте земля оголена. Частые циклоны вызывают сильные ветры и метели. Лето теплое, длится около 4-х месяцев, средняя продолжительность теплого периода – 205 дней.

Территория относится к зоне с умеренным увлажнением. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,1 м.

Господствующие ветры южные и юго-восточные в зимнее время, северо-западные в летнее.

Рельеф

Рельеф населенного пункта Шыргайта пересеченный, окружен горами. Исследуемый район характеризуется низкогорным и преимущественно среднегорным рельефом.

Средние высоты горных хребтов составляют 1000 – 2000 м. Ориентировка хребтов преимущественно северо – восточная и субмеридиональная. Село Шыргайта расположено у подножья Чергинского хребта. Высоты с севера на юг увеличивается от 995 до 1055 м. В геоморфологическом плане (по данным ОАО «Алтай-Гео») район тяготеет к эрозионно – денудационному низко – среднегорью.

В рельефе территории сочетаются выполненные террасированные днища с крутыми скалистыми бортами. В пределах долин развиты горнодолинные остепененные луговые и лесные ландшафты, их типы определяются характером основания экспозицией склона и растительностью. Ландшафты с лиственничными и смешанными лесами на бурых и перегнойных почвах развиты по склонам долин северной экспозиции: на южных склонах формируются горно – луговые ландшафты в сочетании с сухими мелкодерновозлаковыми степями; эти типы ландшафтов заложены на породах скального основания и частично на склоновых делювиально – пролювиальных отложениях.

### Гидрография. Гидрогеология

В гидрологическом плане основной водной артерией являются р. Песчаная и ее многочисленные притоки.

Реки в большинстве  отличаются бурными и стремительными течениями, воды которых с шумом мчатся среди валунов и глыб по глубоким долинам. Реки – типично горные с каменистым галечным или скальным рельефом; скорость течения 1,5 – 2,5 м/сек. Расход рек зависит от времени года и в период паводка может увеличиваться в 10 – 20 раз. Паводок имеет два типа: первый во время схода снежного покрова в конце апреля – мае, второй – от таяния ледников в истоках; он приходится на июнь.

Совпадение во времени весеннего и летнего паводков, приводит к наводнениям.

Реки питаются преимущественно за счет атмосферных осадков, незначительная доля приходится на подземный сток.

Гидрографическая сеть с. Шыргайта представлена рекой Песчаной, её протоками и её притоком – рекой Шыргайта. Реки протекают в крутосклонных долинах. Режим рек носит горный характер, средние скорости течения. Для данного режима характерно сравнительно высокое весеннее половодье и низкая зимняя межень. Питание рек происходит в основном за счет весеннего снеготаяния и дождевого стока, в зимний период за счет подземных вод. В этот период на реках широко развиты наледные явления. Вскрытие рек происходит в среднем в первой половине апреля, как правило, без ледохода. По химическому составу воды реки гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, с сухим остатком до 0,2 г/литр. (по данным ОАО «АлтайГЕО»)

Территория села Шыргайта расположена в долине реки Песчаная, водоохранная зона которой 200 м. и Верх Шыргайта (50м), а также протоками, имеющими прибрежную защитную полосу 50 метров, совмещенную с водоохранной зоной, согласно Водному кодексу РФ все эти земли являются водоохранной зоной.

Подтопление в селе Шыргайта развивается в пределах поймы реки Верх – Шыргайта, захватывая отдельные усадьбы по улицам Большевик, Чанкыр, Родниковая, Победы. В зоне наледного подтопления стадион, огороды и хозяйственные постройки. Характер подтопления сплошной в пределах рекреационной зоны и мозаичный, по понижениям в рельефе, в пределах жилого сектора.

В гидрогеологическом отношении характеризуемая территория находится в пределах Чергинского, Ануйского и частично Катунского гидрогеологических массивах.

Здесь выделяются три типа вод – водоносные комплексы с порово – пластовыми скоплениями вод в речных долинах; водоносные зоны с трещинно – жильными, трещенными, трещенно – пластовыми скоплениями вод в тектонических разломах разного генезиса – это водные объекты: водоносный комплекс аллювиальных, аллювиально – делювиально – пролювиальных, верхнечетвертичного – современного возраста; водоносные зоны в карбонатно – теригенно – глинистых, осадочно – вулканогенных, терригенных и терригенно – карбонатных отложениях от девонского до венд – нижнекембрийского возраста.

### Рельеф

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия, территорию села Шыргайта можно разделить на: пригодную, ограниченно-пригодную и непригодную для строительства.

К территориям ограниченно-пригодным для строительства относятся участки, в центральной части села, в пределах надпойменной террасы р. Песчаная с заложением грунтовых вод на глубине менее 2-х метров от поверхности. Кроме этого участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные в южной части села.

К территориям, непригодным для строительства, относятся: заболоченные участки между основным руслом р. Сема и ее притоками – Верхней и Нижней Шыргайтой, склоны с уклоном более 20 %.

В природном отношении территория сельского поселения один из интереснейших уголков республики Алтай. Таёжные массивы, разнотравья и разноцветья луга, быстрые горные реки и ручьи, богатый животный мир – всё это и составляет своеобразие и прелести Шебалинского района.

### Растительный и почвенный покров

Почвы района горно-лесные, горно-луговые, альпийские и субальпийские. Широкий диапазон растительности представлен темнохвойными и светлохвойными лиственничными южносибирскими формациями. В пределах горнотаежного подпояса хорошо выделяются три полосы. Нижняя высотная ступень образована березово – лиственничными лесами разнотравных групп, характерными для предгорных районов.

В средней полосе развиты лиственничные и темнохвойные леса. Среднегорные лиственничники отличаются богатством и разнообразием видового состава подлеска и травяного покрова.

Растительность представлена сосновыми, лиственничными, кедровыми, пихтовыми и еловыми лесами.

Скалистые части гор покрыты зарослями кустарников – рододендрона и акации.

### Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локаль-ных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным пе-реносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов при организации хозяй-ственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение.

Специфика географического положения района, расположенного в наветренной части по отношению к таким крупным техногенным объектам, как Семипалатинский Испытатель-ный Полигон, Байконур и Горно – Обоготительные Комбинаты Восточного Казахстана, спо-собствует региональному и техногенному воздействию на окружающую среду Республики Алтай: радиоактивному, химическому (компоненты ракетных топлив) и тяжелометальному загрязнениям.

Важным показателем экологического состояния территории является состояние ее воз-душной среды. Радиоэкологическая ситуация на территории Шебалинского района опреде-ляется сочетанным воздействием природных и техногенных источников ионизирующего из-лучения. Ведущая роль принадлежит природным источникам, из которых более половины дозовой нагрузки создает радон и продукты его распада.

Концентрации гептила в почвах села Шыргайта – 0,1мг/кг.

В геологическом плане исследуемая территория находится в пределах Ануйско – Чуй-ской СФЗ (прогиб). Геологическая среда (горные породы) создают естественное гамма- из-лучение на характеризуемой площади.

Село Шыргайта испытывает  негативное воздействие от притоков р. Песчаная, в приус-тьевой части которой она расположена. Все наледи имеют гидрогенный характер, их распро-странение связано с особенностями руслового, как правило, многорукавного стока горных рек. Начало образования наледей – декабрь, максимальное развитие достигается в январе – феврале.

Подтопление в селе Шыргайта развивается в пределах поймы р. Верх. Шыргайта, за-хватывая отдельные усадьбы по улицам Большевик, Чанкыр, Родниковая, Победы. В зоне наледного подтопления стадион, огороды и хозяйственные постройки. Характер подтопле-ния сплошной в пределах рекреационной зоны и мозаичный, по понижениям в рельефе, в пределах жилого сектора. Сооружения защиты крайне фрагментарны, представлены берего-вым валом (ул. Родниковая), сооруженным 10 лет назад. Пораженность села по р. Верх. Шыргайта составляет 87% , обеспеченность защитными сооружениями – крайне низкая. Не-обходимо сооружение протяженных противоналедных валов по правому борту реки, а также чистка и углубление русла на проблемных участках..

### Инженерно-строительная характеристика

Учитывая рельеф местности, геологическое строение и гидрогеологические условия, территорию села Шыргайта можно разделить на: пригодную, ограниченно-пригодную и непригодную для строительства.

К территориям ограниченно-пригодным для строительства относятся участки, в центральной части села, в пределах надпойменной террасы р. Песчаная с заложением грунтовых вод на глубине менее 2-х метров от поверхности. Кроме этого участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные в южной части села.

К территориям, непригодным для строительства, относятся: заболоченные участки между основным руслом р. Сема и ее притоками – Верхней и Нижней Шыргайтой, склоны с уклоном более 20 %.

В природном отношении территория сельского поселения один из интереснейших уголков республики Алтай. Таёжные массивы, разнотравья и разноцветья луга, быстрые горные реки и ручьи, богатый животный мир – всё это и составляет своеобразие и прелести Шебалинского района.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## Социально-экономическая ситуация

### 2.1.1 Экономическая ситуация

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь приводит к увеличению расходной части бюджетов и позволит реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Как результат – повышение уровня жизни населения поселения. Основными отраслевыми направлениями в поселении являются сельское хозяйство жи-вотноводческого направления, туристско – рекреационная деятельность. Лесозаготовительная и деревоперерабатывающая промышленность работают на обеспечение потребностей местного населения.

В с. Шыргайта расположено 9 крестьянско – фермерских хозяйств; действуют три пилорамы. Для рынка труда местных предприятий характерна низкая текучесть кадров в среде специалистов среднего и высшего звена и в то же время высокая текучесть в среде неквалифицированных работников.

В настоящее время дополнительными источниками доходов на селе отчасти является приусадебное хозяйство, однако, собственное подсобное производство сельчан, как правило, малоэффективно и не может решить проблемы бедности на селе.

В таблице 1 приведены основные показатели по животноводству в поселении.

Таблица № 1

Основные показатели по животноводству

| Показатели | Единицы измерения | с. Шыргайта |
| --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |
| КРС всего | голов | 1477 |
| В т. ч. в с/х предприятиях | голов | 341 |
| Коровы всего | голов | 1027 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | голов | 139 |
| Свиньи всего | голов | 165 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | голов | 4 |
| Производство продукции: |
| мясо | тонн | 5 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | тонн | 2 |
| молоко | тонн | 4 |
| В т.ч. в с/х предприятиях | тонн | 1 |

Характеристика категорий земель

Согласно Земельному кодексу РФ на территории МО Шыргайтинского сельского поселения выделены следующие категории земель.

Таблица № 2

| №№ п/п | Наименование категории | Площадь, га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 17495,2 | 58,0 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 182,6 | 0,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 60,3 | 0,2 |
| 4 | Земли лесного фонда | 12484,7 | 41,3 |
| 5 | Земли водного фонда | 0 | 0 |
| 6 | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 7 | Земли запаса | 0 | 0 |
|  | Всего: | 30153 Или 30222,8 | 100,0 |

#### 2.1.2  Население и трудовые ресурсы

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое.

Потребное количество кадров в Шыргайтинском поселении на первую очередь и расчётный срок установлено на основе планируемого количества трудящихся по отраслям народного хозяйства.

Данные, характеризующие естественное движение населения

Таблица № 3

| №№ п/п | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Шыргайта |
| 1 | Прибыло | 6 | 33 | 14 |
| 2 | Выбыло | 17 | 24 | 36 |
| 3 | Родилось | 11 | 15 | 24 |
| 4 | Умерло | 5 | 5 | 7 |
|  | Итого: | 39 | 77 | 81 |

Характеристика естественного движения населения с. Шыргайта

#### 2.1.3 Жилой фонд и жилищное строительство

Одной из важнейших социальных задач, стоящих перед сельским поселением, является обеспечение населения качественным жильем. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности населения жильем;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет различных источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная площадь жилого фонда с. Шыргайта на начало 2010 г. составляет порядка 8785 кв.м. При численности населения в 648 человек средняя обеспеченность жилой площадью составляет 13,6 кв.м на 1 человека, что ниже нормативных показателей.

По типу застройки в структуре жилого фонда преобладают дома усадебного типа.

Характеристика существующего жилого фонда Шыргайтинского СП отражена в таблице №4, №5.

Таблица № 4

Характеристика существующего жилого фонда

| Наименование домов | Жилой фонд (м2) с физическим износом | Всего существующий жилой фонд, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
|  | Село Шыргайта |  |
| Дома секционного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | - | - | - | - |
| -частные | 730 | 268 | 67 | 1065 |
| Дома усадебного типа | Колич. домов | Колич. домов | Колич. домов | м2 |
| -муниципальные | - | - | - | - |
| -частные | 5606 | 1123 | 989 | 7719 |
| Всего: | 6337 | 1392 | 1056 | 8785 |

Таблица № 5

Характеристика ветхого жилого фонда

| Адрес | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м2 | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Шыргайта |  |  |  |  |
| Ул. Песчаная № 5а | 1940 | дерево | 30 | 3 |
| Ул. Азалу № 7 | 1949 | дерево | 32 | 3 |
| Ул. Азалу № 8 | 1942 | дерево | 81 | 4 |
| Ул. Большевик № 4 | 1956 | дерево | 30,8 | 3 |
| Ул. Большевик № 11 | 1942 | дерево | 32 | 6 |
| Ул. Большевик № 12 | 1950 | дерево | 28 | 1 |
| Ул. Большевик № 13 | 1950 | дерево | 45 | 3 |
| Ул. Большевик № 14 | 1930 | дерево | 28 | - |
| Ул. Большевик № 17 | 1955 | дерево | 28,5 | 4 |
| Ул. Большевик № 22 | 1956 | дерево | 28 | 2 |
| Ул. Большевик № 24 | 1950 | дерево | 20 | 2 |
| Ул. Большевик № 30 | 1955 | дерево | 30,7 | 1 |
| Ул. Большевик № 36 | 1946 | дерево | 38,6 | 1 |
| Ул. Большевик № 43 | 1920 | дерево | 38 | - |
| Ул. Чанкыр № 6 | 1957 | дерево | 48,3 | 5 |
| Ул. Родниковая № 1 | 1947 | дерево | 30 | 4 |
| Ул. Родниковая № 2 | 1947 | дерево | 50 | - |
| Ул. Родниковая № 8 | 1958 | дерево | 37 | - |
| Ул. Родниковая № 13 | 1935 | дерево | 40 | 4 |
| Ул. Родниковая № 18 | 1955 | дерево | 38,3 | - |
| Ул. Родниковая № 14 | 1952 | дерево | 37,4 | 2 |
| Ул. Родниковая № 21 | 1953 | дерево | 32 | - |
| Ул. Родниковая № 22 | 1955 | дерево | 56 | 4 |
| Ул. Родниковая № 24 а | 1942 | дерево | 40,8 | - |
| Ул. Родниковая № 24 б | 1938 | дерево | 32 | - |
| Ул. Родниковая № 27 | 1959 | дерево | 30,1 | 1 |
| Ул. Родниковая № 30 | 1940 | дерево | 30 | 2 |
| Ул. Родниковая № 31 | 1940 | дерево | 28 | - |
| Ул. Родниковая № 32 | 1950 | дерево | 36 | 1 |
| Всего в с. Шыргайта: 29 дома |  |  | 1056,5 | 56 |

В селе Шыргайта 56 человек проживают в 29-х ветхих и аварийных домах на жилой площади 1056,5 м2, обеспеченность жилой площадью в этом фонде составляет 18,8 м2 на одного человека.

Характеристика существующего жилого фонда с.Шыргайта

по физическому износу, %

Темпы жилищного строительства в год

Таблица № 6

| Показатели | Единицы измерения | Село Шыргайта |
| --- | --- | --- |
| Частное строительство | м2 | 250 |
| Государственное | м2 | - |
| В том числе: |  |  |
| - усадебное | м2 | 250 |
| - секционное | м2 | - |

Инвестиции в жилищное строительство за последние 5 лет (тыс руб)

Таблица № 7

| Годы | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищное строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Современные темпы и инвестиции в жилищном строительстве приведены в таблицах. Как видно из таблиц, в селе Шыргайта весь объем строительства осуществляется частными лицами. Инвестиций на улучшение жилищных условий не производится.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. В прибрежно-защитной и санитарно защитной зоне ЛЭП расположено 9 домов усадебного типа, суммарной общей площадью порядка 700 м2.

В санитарно-защитной зоне производственных предприятий с. Шыргайта (шумозащитная зона пилорам) расположено 4 жилых дома, общей площадью порядка 340 м2.

Источниками негативного воздействия на жилую застройку являются только пилорамы.

На рисунке 6 наглядно показан масштаб негативного влияния на жилую застройку с. Шыргайта  вышеназванных объектов.

Санитарно-защитные зоны производственных объектов с. Шыргайта и их влияние

на жилую застройку.

## 2.1.4 Социальная инфраструктура и бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура населенного пункта – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов: предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно - бытового назначения приведена в таблице № 8.

Характеристика существующих и строящихся объектов культурно-бытового назначения по состоянию на 01.01.2010. МО Шыргайтинское сельское поселение.

Таблица № 8

| № № п/п | Наименование Учреждений | Кол-во работающих (чел) | Пропускная способность | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроен-ное помещение | Объем учреждения, м3 | Год постройки | Здание специальное или приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | 4 | 15 | Дер | 1 | Встроенное | 43 | 1975 | приспособленное |
| 2 | Детский сад | 8 | 20 | Дер | 1 | Отдельное | 125 | 1984 | Специальное |
| 3 | Сельский дом культуры | 6 | 80 | Дер | 1 | отдельное | 260 | 1961 | Специальное |
| 4 | Школа | 45 | 200 | Бетон | 2 | отдельное | 1396 | 2005 | Специальное |
| 5 | Магазин «Мария» | 6 | 30 | Дер | 1 | отдельное | 50 | 1961 | Специальное |
| 6 | Магазин «Амаду» | 3 | 10 | Дер | 1 | отдельное | 33 | 2002 | Специальное |
| 7 | Магазин «Виктория» | 1 | 10 | Дер | 1 | отдельное | 25 | 1999 | Специальное |
| 8 | магазин «Филя» | 1 | 10 | Дер | 1 | отдельное | 25 | 1992 | Специальное |
| 9 | Сельская админи страция | 8 | 30 | Дер | 1 | Отдельное | 120 | 1976 | Специальное |
| 10 | Библиотека | 1 | 8 | дер | 1 | встроенное | 76 | 1976 | приспособленное |

Обеспеченность Шыргайтинского сельского поселения основными объектами социально-культурно-бытового назначения

Таблица № 9

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив на 1000 | Всего необходимо Излишек (+) дефицит (-) | Фактическая обеспечен., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По с. Шыргайта |
| 1 | Школа | мест | 200 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей- средним образованием (10-11 классы) | 100 +100 | 100 |
| 2 | Детский сад | мест | 20 | 85 % обеспеченности детей | 73 -53 | 27 |
| 3 | Клубы | мест | 80 | 80 мест на 1 тыс. чел. | 52 +28 | 153 |
| 5 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 96 | 300 м2 на 1 тыс. человек | 194,5 -98,5 | 49 |
| 12 | Библиотека | тыс. томов | 6,66 | 4,5 тыс. томов, 3 читат. места на 1 тыс. чел. | 2,83 +3,83 | 135 |
| 13 | ФАП | кол | 1 | 1 | 1/ 1 | 100 |

## 2.2 Транспортная инфраструктура

### 2.2.1 Автомобильный транспорт

Поселение расположено в западной части Шебалинского района и территориально вытянуто с северо-востока на юго-запад. Внутренняя сеть автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании представлена региональными и местными автомобильными дорогами. Через село проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения Подъезд к селу Шыргайта, которая выходит на автомобильную дорогу общего пользования регионального значения Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда – Тюнгур (Природный парк «Белуха») посредством которой осуществляется связь с районным и республиканскими центрами и соседними районами.

По территории села Шыргайта курсируют маршруты общественного транспорта направлениями на Онгудай, Улаган, Усть – Кан, Усть – Коксу, Кош – Агач.

### 2.2.2 Улично-дорожная сеть

Большая часть улиц и дорог села Шыргайта не имеет твердого покрытия. Участок улицы Песчаная, (в северной части и до новой школы) выполнен из асфальтобетонного покрытия.

Также на территории села имеется 2 моста.

Существующие улицы узкие – 5– 8 м., что усложняет размещение инженерных коммуникации и благоустройства.

Для обслуживания населения в селе Шыргайта проектом предусматривается строительство станции технического обслуживания. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков.

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

## 2.3 Инженерная инфраструктура

В современных условиях инженерная инфраструктура муниципального образования – это сложный территориально-отраслевой комплекс, включающий совокупность технических объектов и выполняющий жизненно важные функции по обеспечению потребителей энергетическими и водными ресурсами, средствами связи, информацией и другими услугами.

Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является обеспечение устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития городского поселения.

### 2.3.1 Водоснабжение

В населенном пункте нет централизованного водоснабжения. В селе в настоящее время функционирует два водозабора: сдвоенный водозабор в школе и одиночный водозабор в крайней восточной части села. Имеется водопровод. Основная часть населения имеет водоснабжение из подземных источников - местных скважин, колодцев и забивных колонок, а так же привозной водой из существующих рабочих скважин в селе. На территории населенного пункта находится два водозаборных узла:

1 - «Школьные» скважины Г 4/03 и Г5/03, 2003 года бурения, глубиной 80, дебит  15 и 7м3/час, ЭЗПВ 2040 м3/сут., качество воды соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»

2 - б/н, 1990 года бурения, с дебитом 3,5 м3/час,  качество  воды  соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

На территории населенного пункта находится три скважины:

- Скважина в центральной части села (не рабочая).

- Скважина в северной части села Г 27/75  «Ферма» – рабочая, не эксплуатируется, дебит 12 м3/час, ЭЗПВ – 1200 м3/сут.

- Скважина в южной части села «Безымянный ручей» (не рабочая).

В селе эксплуатируется 2 водопровода:

- Водопровод №1 протяженностью 2,417 км, источником водоснабжения приняты подземные воды; забор воды производится из скважины б/н, 1990г бурения и 2х башен емкостью по 50м3. Из башен вода подаются в кольцевую водопроводную сеть. Водопровод проходит по улицам Большевик и Песчаной, и расположен на левом борту ручья Шыргайта.

- Водопровод №2 протяженностью 2,035 км, источником водоснабжения приняты подземные воды; забор воды производится из скважин Г 4/03, Г 5/03, 2003г бурения и 2х башен емкостью по 50м3. Из водонапорных башен вода поступает по водоводу в две нитки в двух-кольцевую водопроводную сеть. Водопровод расположен в юго – заподной части села, от зданий новой школы по улицам Чанкыр, Кызыл – Тал и Победы. В перспективе планируется развитие (строительство) водопровода в северную часть села.

Противопожарное водоснабжение отсутствует.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлена необходимость:

-  в ремонте скважины б/н 1990г.

- в строительстве водопроводных сетей, для охвата всех потребителей;

- в северной части села, в междуречье необходимо реанимировать скважину Г 27 / 75 (ферма);

- в разработке противопожарного водоснабжения.

### Водоотведение

В селе Шыргайта нет централизованной системы водоотведения.

Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы без очистки.

Поля фильтрации, для сбора сточных вод села – отсутствуют.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

- отсутствие очистных сооружений (полей фильтрации);

- сброс поверхностного стока с селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки.

Установлена необходимость в разработке и реализации проекта по очистным сооружениям необходимой производительности.

### 2.3.3 Электроснабжение

Электроснабжение населенного пункта осуществляет ОАО Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири. Электроснабжение потребителей с. Шыргайта выполнено от подстанции с. Барагаш 110/35/10 кВ.

Техническое состояние агрегатов удовлетворительное. По ранее разработанному проекту в 2010-2011 предусмотрена частичная реконструкция ВЛ 10 кВ от подстанции с. Барагаш до с. Шыргайта. По территории села проходит линия 110кВ.

На территории с. Шыргайта расположены КТП в количестве 7 шт. Сети электроснабжения 10кВ выполнены проводом марки СИП различного сечения. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ДЭС до потребителей.

Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

### 2.3.4   Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

### 2.3.5	Теплоснабжение

На территории населенного пункта находится 2 котельных, работающих на твердом топливе, общей мощностью 1,1 МВт, общая протяженность теплотрасс 172,6 м.

Существующие котельные.

Таблица № 10

| Адрес | Тип строения | Материал стен | Год ввода в эксплу. | Марка котлов | Кол-во штук | насосы | Вентиляторы дымососы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тип Марка | Кол-во | Марка | Кол-во |
| Котельная школы |
| Песчаная, 28 | отдельное | Бетон, кирпич | 2005 | КВС-04-95 | 2 | ВК, ВКС, ВКО | 2 | ДН 6,3 | 1 |
| Котельная дома культуры |
| Песчаная 16 | отдельное | газоблок | 2008 | КВ-50 | 1 | - | - | - | - |

Остальные общественные, административные здания и частный жилой сектор с.  Шыргайта отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

### 2.3.6 Связь

Населенный пункт телефонизирован от Барагашской автоматической телефонной станции АТСК – 50/200, тип линии связи – ВОЛС+ВЛС, монтируемой мощности 150. Общее количество номеров в с.Шыргайта 13. Автоматизированная телефонная станция имеет дефицит номеров и необходима ее реконструкция и модернизация, со строительством телефонной сети, связанная c расширением номерной емкости.

В селе установлен проводной таксофон «универсальной услуги» поддерживаемый от МС – 240 Шебалино. На территории населенного пункта так же предоставляются услуги сотовой связи оператором МТС.

## Анализ планировочной структуры

### 2.4.1 Современная планировочная организация территории

Село Шыргайта основано в 1710 году, в пойме реки Песчаная. По центральной части села протекает речка Верх. Шаргайта.

Расстояние до районного центра – 125 км, численность населения 648 человек.

Название села произошло от слова «Шыргай». Есть много версий, одна из них ( по рассказу Эчиш Куденовны Лапасовой: « На этом месте, где сейчас расположено село, раньше был густой лес, состоявший из молодых лиственниц, которые назывались шыргай агаш. Из них в последствии построили первые дома. Отсюда произошло название Шыргайта»

Сёла данного типа характеризуются расположением вдоль береговых линий и свободной застройкой речной долины, без целенаправленной планировки улиц, и бессистемной постановкой домов - «где понравится». При свободной застройке постановку домов определяли условия местности: уровень грунтовых вод, возвышенность места, наличие достаточной территории для ведения сельского хозяйства. Кучевая застройка характеризовалась постановкой домов небольшими группами вокруг родового гнезда, то есть первого отчего родительского дома.

Слабое развитие уличной планировки было обусловлено и неразвитостью транспортной инфраструктуры, поскольку улицы обычно формировались при притрактовой застройке: дома ставились вдоль дороги. Существующие улицы узкие и извилистые. Таким образом, в селе Шыргайта и сегодня сохранились древняя традиционная планировка и застройка. Сохраняется разбросанная постановка домов по возвышенным местам в виде жилых островков между холмами и зелёными рощицами. Поэтому, несмотря на небольшое число жителей, село имеет большую протяженность вдоль дороги.

Всё это представляет своеобразие и сложность в архитектурно-планировочной организации села.

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Структурный каркас села Шыргайта формируется улицами: Песчаная, Победы, Чанкыр.

На территории села Шыргайта выделены следующие основные функциональные зоны:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

- производственная зона

- зона инженерной инфраструктуры

- зона транспортной инфраструктуры

- природно - рекреационная

- зона сельскохозяйственного использования

- зона спецназначения

- зона резервного фонда.

Жилая зона включает в себя территории, занимаемые жилыми домами. Проектируемая жилая зона размещается на месте существующей с упорядочением и уплотнением застройки, генеральным планом предлагается так же освоение новых свободных территорий на окраинах села. Это территория в северной части села, за р. Ниж. Шыргайта, тем самым продолжается улица Песчаная; застраиваются свободные территории и образуются новые улицы. Застройка предлагается только домами усадебного типа.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового назначения, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения. Зона исторически сложилась вдоль центральной оси села, там же и развивается строительством новых и реконструкцией существующих зданий.

Производственная зона включает территории промпредприятий и объектов коммунально-складского назначения. Генпланом предложено строительство теплиц, на северо – востоке села. Там же предполагается разместить проектируемый молочный завод и валяльную (пимокатную) мастерскую. Кроме того проектом предлагается строительство шиномонтажной мастерской в южной части села, рядом с существующей пилорамой

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры – представлена участком автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда - Карагай – граница Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур (Природный парк «Белуха»), проходящей через населённый пункт, сюда же входит и улично-дорожная сеть. Генеральным планом предусмотрена реконструкция существующей дорожной сети и строительство улично-дорожной сети на участках расширения населённого пункта.

Зона спецназначения включает  кладбище традиционного захоронения. Расширение кладбища предусмотрено проектом.

Природно - рекреационная зона – территории мест отдыха: скверы, лесные массивы в границах населённого пункта. Живописная местность, горные склоны, быстрые горные реки и родники представляют собой потенциал для развития в селе туристско- рекреационных зон. В селе Шыргайта предполагается строительство гостиницы на 10 мест.

Зона сельскохозяйственного использования также представлена в с.Шыргайта – это пастбища, сенокосы.

Зона акваторий представлена реками Песчаная, Верхняя и Нижняя Шыргайта и их протоками, прибрежно-защитными полосами и водоохранными зонами.

Зона резервного фонда – это территории перспективного освоения по генплану под жилое строительство.

Таким образом, принятое архитектурно-планировочное решение предусматривает создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

## 2.4.2 Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно - планировочные решения территорий населенного пункта поселения приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки и их пойменные территории; крупные лесные массивы; горные склоны.

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных и рекреационных территорий, создающих экономическую базу поселения;

- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

- относительно хорошего естественного прироста населения;

- сохранения действующих производственных предприятий и коммунально-складских территорий;

- создание новых производственных предприятий

- освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

- освоения свободных территорий под рекреационную зону.

Архитектурно - планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства улиц и межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

- размещение объектов общественного назначения;

- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

## Риск уязвимости территории от природных техногенных чрезвычайных ситуаций

На сегодняшний день на территории Шыргайтинского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях. В целях дифференцированного подхода к планированию предупредительных мероприятий осуществляется зонирование территории по критериям природного и техногенного рисков.

Природные опасные процессы и явления

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 «Природные чрезвычайные ситуации» в качестве источника природной чрезвычайной ситуации выступает опасное природное явление или процесс – событие природного происхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Следует перечислить потенциально опасные процессы природного характера, которые могут временно привести к нарушению жизнеобеспечения населения в отдельных населенных пунктах района, авариям на коммунальных и энергетических сетях (обрыв линий связи и ЛЭП), а именно:

Гидрометеорологические процессы. Сильный (ураганный) ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады. Сильный ветер, в сочетании с осадками и другими атмосферными явлениями (грозовые разряды, град, ледообразование). Эти процессы могут повлечь за собой падение деревьев, повреждения кровельного покрытия и окон зданий, подтопление подвальных помещений, временное затопление улиц, временное блокирование проезда по улицам, образование гололеда на автодорогах.

Геологические процессы. В основном это развитие эрозионных процессов, вследствие которых, например, при росте овражно-балочной сети, есть риск подмыва или размыва дорожного полотна, некоторых зданий, также выводятся из оборота сельскохозяйственные земли; карстово-суффозионные процессы.

Риски возникновения землетрясения отсутствуют. Риски обрушения зданий и сооружений маловероятны.

Гидрогеологические процессы. Режим рек территории относится к восточноевропейскому типу, который характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным осенним стоком за счет дождей.

Природные пожары

Продолжительность пожароопасного сезона обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

- конец апреля, первая половина мая: связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов;

- третья декада июня, первая декада июля: начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод;

- август-сентябрь: посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона.

Населенных пунктов, важных объектов экономики, которые могут оказаться в зоне высокой пожарной опасности на территории поселения нет.

Техногенные источники опасности в промышленности, транспорте и объектах ЖКХ

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны следующие события.

Опасные происшествия на транспорте

Автомобильный транспорт

Источником опасности на транспорте являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших в ДТП, связана и с возросшим количеством автомобильного транспорта, принадлежащего физическим лицам и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие разметки на дорогах.

Воздушный транспорт

Риски возникновения ЧС на воздушном транспорте отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов и вертолетных площадок на территории района.

Речной транспорт

Риск возникновения ЧС на речном транспорте отсутствует по причине отсутствия судоходных рек и приписанных судов.

Пожарная безопасность

В соответствии со статьями 62 и 68 Федерального Закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», сводом правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009), а также Правилами пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03) на территориях поселений и городских округов необходимо предусматривать оборудование наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Расстановка пожарных гидрантов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от 2-х гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.

Согласно регламенту (для поселений и городских округов с количеством жителей до 5000 чел.), допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные и искусственные водоемы.

В соответствии с требованиями статьи 76 Федерального Закона от 22.07.2008. г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов должна определяться исходя из условий, что время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова в городских подразделениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских – 20 минут.

Биолого-социальные опасности

Вероятность возникновения инфекционной заболеваемости людей чрезвычайного характера составляет менее 0,1. Зон неблагоприятных по СЭП нет. За последние пять лет эпидемий не зафиксировано.

## Зоны с особыми условиями использования территории и градостроительные ограничения

Анализ территориальных ресурсов городского поселения выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- особо охраняемые природные территории.

СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия поселения делятся на предприятия:

III класса СЗЗ – 300 м

IV класса СЗЗ – 100 м

V классу СЗЗ – 50 м

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия, на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

СЗЗ от санитарно-технических объектов

санкционированные свалки СЗЗ-500 м;

кладбища (площадью менее 10 га) - размер СЗЗ – 50 м;

скотомогильник – 1000 м (устанавливается в соответствии с «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400).

Охранные зоны источников водоснабжения

Устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с учетом факторов, определяющих ЗСО.

Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

Охранные коридоры ЛЭП.

Ограничения установлены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Разрывы от магистральных газопроводов и газопроводов низкого давления.

Установлены в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

СЗЗ автомобильных дорог.

Ограничения установлены в соответствии с СНиП 2.07.01-89, пп. 6.9 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» № 1420 от 01.12.1998 и в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» № 257-ФЗ от 8.11.2007.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ.

от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

от рек протяженностью 10-50 км – 100 м;

от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30-50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены в Таблице 11.

Таблица 1 – Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1) Использование сточных вод для удобрения почв. 2) Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3) Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4) Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

## 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКНОЕ РАЗВИТИЕ

### 3.1 Развитие архитектурно-планировочной структуры

Проектные предложения

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и функциональным зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно–планировочных осей.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий - природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий и пр.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими главными составляющими. Основным направлением территориального развития селитебных территорий в селе Шыргайта является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения плотности застройки, сноса ветхого жилья, последовательное освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами в юго-западной и северо-восточной части поселка Шыргайта. Застройку жилой зоны планируется проводить жилыми зданиями современного типа, одно-двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Коттеджная застройка в современных условиях - самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильём.

Другими важнейшими направлениями развития архитектурно-планировочной структуры до конца расчетного срока являются следующие:

-  совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий;

- инженерное обеспечение поселения с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- создание озелененных санитарно-защитных зон от источников вредности, зеленых насаждений вдоль дорог и озеленение неудобных территорий с целью улучшения санитарно-гигиенического состояния села Шыргайта и окружающей среды. В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий необходимо создавать насаждения в виде системы зеленых полос, способствующих значительному снижению скорости ветра и задерживанию, и осаждению аэрозолей.

- проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории поселка.

Генплан выполнен с соблюдением принципов экологичности при застройке территории с сохранением естественного растительного покрова и последующим уходом.

## 3.2 Социально-экономическое развитие

### 3.2.1 Мероприятия по развитию жилищного строительства

Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства, развития архитектурного и средового многообразия – это основные цели, поставленные при проектировании жилищного фонда.

Основные мероприятия для решения  проблем жилищной сферы в Шыргайтинском сельском поселении генеральным планом намечаются согласно поставленным задачам - это:

повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

проведение мероприятий по выносу жилищного фонда из санитарно-защитных и водоохранных зон;

создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с  целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию;

наращивание темпов строительства жилья.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда села Шыргайта на первую очередь и расчётный срок выполнен исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека и приведён в таблице.

Расчёт объёмов жилищного строительства

Таблица 12

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.09 г | Первая очередь 2012-2016 г г | Расчётный срок 2012-2031 г г |
| Население | чел | 648 | 665 Прирост 17 | 713 Прирост 65 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 3,0 | 3,0 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом | 196 | 203 | 221 |
| Необходимо всего общей площади | м2 | 8785 | 12180 | 13260 |
| Убыль жилого фонда -снос из СЗЗон -ветхие | дом/м2 | - - | - 29/1056 | } 37/1336 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 196/8785 | 167/7729 | 159/7449 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 7/420 | 25/1500 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 13,5 | 20,0 | 20,0 |
| Территория застройки -усадебной | га | 49,6 | 2,1 проект | 6,1 проект |

В настоящее время в селе Шыргайта  проживают 250 семей, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,6 чел.

Средняя площадь 1 дома в существующей усадебной застройке 35 м2.

Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята- 60 м2.

В селе Шыргайта для размещения 25 новых индивидуальных жилых домов потребуется 5 га площади, в том числе: на первую очередь  7 домов - 1,4 га- при размере приусадебных участков 2000 м2.

Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса в течение расчетного срока.

### 3.2.2 Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Необходимость развития социальной сферы поселения обусловлена потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания на первую очередь расчётный срок, перечень приведён в таблице № 13.

Решениями генерального плана в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью ;

- реконструкция объектов.

На первую очередь согласно расчётам, необходимо строительство:

- детского сада на 95 мест;

- сельского дома культуры на 80 мест;

На расчётный срок проектом предлагается строительство:

- Гостиницы на 10 мест;

- Магазинов торговой площадью 94,5 м2

- Пожарного депо на 1 машину

Почтовое отделение и опорный пункт милиции рекомендуется разместить в реконструируемом здании бывшего детского сада, после строительства нового.

Перечень и объём зданий культурно-бытового назначения.

| Таблица № 13 |
| --- |
| №№ п/п | Наименование | Расчётная норма | Общая вместимость | В том числе |
|  |  |  |  | Сохраняемых | Намечаемых к строительству |
|  |  |  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Здание администрации сельсовета | 1 (объект) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Дом культуры | 80 мест на 1тыс. чел | 55мест | 74места | - | - | 80 | - |
| 3 | Библиотека | 4,5-5 тыс. ед. хранения, 3-4 читательских мест на1000 чел | 3тыс. томов / 2 места | 4,5тыс томов / 3 места | 6,7 тыс томов/5 мест | 6,7 тыс томов/5 мест | - | - |
| 4 | Средняя общеобразовательная школа | 100 % охват детей неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75 % детей-средним образованием (10-11 классы) не менее 180 мест на 1 тыс чел | 100 места | 125 мест | 200 | 200 | - | - |
| 5 | Детский сад | 85 % обеспеченности детей | 73 места | 94 мест | 20* | - | 95 мест | - |
| 6 | Опорный Пункт Милиции | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 7 | Фельдшерско Акушерский Пункт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Почта | По заданию | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 9 | Гостиница | 50-75 м2 на 1 место | 10 мест | 10 мест | - | - | - | 10 мест |
| 10 | Магазин | 300м2 на 1000 человек | 94,5м2 | 94,5м2 |  |  | - | 94,5м2 |
| 11 | Пожарное депо |  | - | 1машина | - | - | - | 1машина (800м2) |
| примечание | *- места сохраняются до завершения строительства нового объекта |

### 3.2.3 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена чёткая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная улица;

- основные улицы в жилой застройке;

- проезды.

Существующая автомобильная дорога регионального значения Подъезд к с. Шыргайта проходит по центральной оси села. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений. Главная улица в селе Шыргайта – это улица Песчаная. В стеснённых условиях реконструкции ширину улиц в красных линиях возможно принять только 14 -18 м с шириной проезжей части 6 м.

На расчетный срок предлагается реконструировать все улицы, проезды в населённом пункте с доведением их геометрических параметров до параметров, отвечающих нормативным требованиям, включая строительство тротуаров водоотводных канав и водопропускных труб. Для обслуживания населения в селе Шыргайта  проектом предусматривается строительство станции технического обслуживания.

По юго-восточной части территории Шыргайтинского поселения проектом предусматривается перспективное направление для проектирования автомобильной связи между населёнными пунктами Дъектиек и Беш-Озек.

Для обслуживания внутреннего и транзитного транспорта проектом предлагается разместить мастерские (шиномонтаж) в зоне придорожного сервиса, вдоль автомобильной дороги регионального значения.

Проектом предлагается предусмотреть около социально значимых объектов парковочные места для инвалидов и маломобильных групп населения.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Алтай №157 от 27 июля 2010 года, устанавливается особый режим использования земель в пределах придорожных полос.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, должны быть уведомлены уполномоченным органом государственной власти Республики Алтай в сфере дорожного хозяйства об особом режиме использования этих земель. Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются. Земли, занятые придорожными полосами, подлежат государственному кадастровому учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В границах придорожных полос могут размещаться: инженерные коммуникации, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного транспорта; подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне придорожной полосы автомобильной дороги и требующим доступа к ним; объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности, рекламные конструкции, информационные щиты и указатели. Размещение данных объектов допускается по согласованию с государственными учреждениями и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также нормами проектирования и строительства автомобильных дорог.

### 3.2.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Для обеспечения с. Шыргайта системой водоотведения и улучшения экологической обстановки генеральным планом предлагается осуществлять канализование от общественных зданий в септики с накопительными ёмкостями, а от жилых домов – в местные герметичные выгреба (объемом 3-5 м3), которые должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока с последующим вывозом на поля фильтрации.

Подсоединение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 150 мм. Очистку камер производить не меньше 1 раза в год. Вывоз стоков от септиков и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Высоту оградительных валиков полей фильтрации рассчитать с учетом зимнего намораживания. На период весеннего таяния намороженных сточных вод и  на время ремонта карт предусмотреть резервные карты. Карты полей фильтрации запроектировать без выпуска талых вод и без дренажа. Площадку полей фильтрации расположить на расстоянии не менее 1000 м от сельского поселения на территории проектируемой свалки.

Водоотведение с. Шыргайта на расчетный срок составит 243,7 м3/сутки см. таблицу № 13. Расчет полей фильтрации произведен для суглинков – 55 м3/сут.

Площадь полей фильтрации составит  га.

Для утилизации биологических отходов предусмотреть передвижные установки для кремирования.

Проектируемый расход сточных вод составят м3/сут  с.Шыргайта

Таблица 14

| № п/п | Наименование водопотребителей | Еденица измерения | Количество отводимой воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма водоотведения л/сут | По проекту (366 чел) |
|  |  |  |  | 1 очередь 18 человек | Расчетный срок 127 человек | Резерв 366 человек |
|  |  |  |  | население | м3/сут | население | м3/сут | население | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией без ванн | чел | 150 | 11 | 1,65 | 53 | 7,95 | 236 | 35,4 |
| 2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | чел | 180 | 7 | 1,26 | 74 | 13,32 | 130 | 23,4 |
| 3 | Магазин смешанных товаров площадью 48 м2 |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 4 | Магазин смешанных товаров площадью 46,5 м2 |  |  |  |  |  | 0,33 |  | 0,33 |
| 5 | Гостиница на 10 мест |  |  |  |  |  | 4,6 |  | 4,6 |
| 6 | Клуб вместимостью 80 мест | чел | 8 |  |  |  | 8,7 |  | 8,7 |
| 7 | Детский сад на 95 мест |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |
| 8 | Фельдшерско - акушерский пункт |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |
| 9 | Цех по переработке мяса (до 5т/сутки) | т | 20 |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 10 | Молочный завод | т | 3,5 |  | 10,5 |  | 28 |  | 52,5 |
| 11 | Валяная мастерская |  |  |  |  |  | 18,6 |  | 18,6 |
| 12 | Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 13 | Крытый спортивно-игровой комплекс |  |  |  |  |  |  |  | 10,3 |
| 14 | Шиномонтажная мастерская/ АЗС |  |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |
| 15 | Котельная |  |  |  | 15 |  | 28 |  | 32 |
| 16 | Неучтенные расходы,5% |  |  |  | 2,4 |  | 11,6 |  | 15,4 |
| Итого по кварталу без неучтенных расходов |  |  |  | 49,81 |  | 232,1 |  | 309,73 |
| Итого по кварталу с неучтенными расходами |  |  |  | 52,3 |  | 243,7 |  | 325,2 |

Расход сточных вод на расчетный срок составляет 243,7 м3/сутки.

Для очистки бытовых стоков потребителей проектом предлагаются септики, очистные сооружения типа «ТОПБИО». Сооружения типа энергонезависимой установки «ТОПБИО» предназначены для очистки бытовых сточных вод, с полным окислением. Монтаж установки и ее использование возможно в грунтах с высоким коэффициентом фильтрации.

Конструктивно установка представляет собой цельный прямоугольный самонесущий резервуар из полипропилена с встроенным биофильтром, разработанным специалистами, с использованием последних достижений в области очистки сточных вод. Отличительная особенность установки «ТОПБИО» в том, что в ней протекают два процесса  аэробный и анаэробный это нововведение позволило добиться высоких результатов очистки сточных вод, при отсутствии подачи воздуха с помощью компрессора.

Установка «ТОПБИО» очищает бытовые сточные воды и доводит их качество до требований, предусмотренных СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 25298-82 «Установки компактные для очистки бытовых сточных вод». Основные параметры и размеры устанавливаются с учетом положения СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Учитывая степень благоустройства населенного пункта на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации, в период дождей, таяния снега и уборки дорожных покрытий.

Теплоснабжение

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 38С.  Продолжительность отопительного периода - 227 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». Расчетные расходы тепла определены по укрупненным показателям удельных расходов тепла на отопление.

Генеральным планом предлагается:

-жилую застройку и здания культурно - бытового обслуживания: магазины, шиномонтажную мастерскую, клуб, гостиницу, фельдшерско-акушерский пункт отапливать от индивидуальных автономных теплогенераторов;

- пожарное депо, крытый спортивно – игровой комплекс, цех малой мощности по переработке мяса, молочный завод и валенную мастерскую отапливать от проектируемой котельной.

- детский сад на 95 мест отапливать от существующей школьной котельной при необходимости;

Топливом для котельной является дрова и каменный уголь. Теплоноситель систем теплоснабжения - вода по температурному графику 95-70оС. Согласно СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» на проектируемой центральной тепловой станции предусмотреть приборы контроля параметров теплоносителя и учета расхода теплоты; прокладку тепловых сетей в населенном пункте предусмотреть подземную при обосновании допускается надземная. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно для каналов – с водопроводами с изоляцией;

В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий предусмотреть зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применить эластичные водогазонепроницаемые материалы.

Марка и мощность оборудования в котельных уточняется на следующих стадиях рабочего проектирования.

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. Расчет часовых расходов тепла рекомендуется производить по укрупненным показателям расхода тепла, приведенным в приложении к нормативам градостроительного проектирования.

Нормы теплопотребления с. Шыргайта

Таблица № 15

| Укрупненный показатель расхода тепла на 1 м2 общей площади | Удельный расход тепла на расчетный период, ккал/час/м2 (Вт/м) |
| --- | --- |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий | 85,00 (98,00) |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий | 40,70 (47,30) |
| Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий | 54,86 (63,79) |
| Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе | 194,60 (225,33) |

Расчет тепловых нагрузок с. Шыргайта на проектируемые  объекты

Таблица № 16

| № | Наименование здания | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Сумма |
| Проектируемая котельная |
| 1 | Цех малой мощности по переработке мяса (до 5т/сутки) | 0,01221 | 0,016458 | 0,028668 |
| 2 | Молочный завод | 2,743 | 2,035 | 4,778 |
| 3 | Валяная мастерская | 2,743 | 2,035 | 4,778 |
| 4 | Пожарное депо | 0,49374 | 0,3663 | 0,86004 |
| 5 | Крытый спортивно-игровой комплекс | 2,4687 | 1,8315 | 4,3002 |
| 6 | Итого по котельной: |  |  | 14,744908 |
| 7 | Жилые дома | 5,7655 | 4,200462 | 9,965962 |
| 8 | Магазин смешанных товаров площадью 48 м2 | 0,019534 | 0,0263326 | 0,0458666 |
| 9 | Магазин смешанных товаров площадью 46,5 м2 | 0,019537 | 0,0263329 | 0,0458699 |
| 10 | Гостиница на 10 мест | 0,15506 | 0,0342 | 0,18926 |
| 11 | Клуб вместимостью 80 мест | 0,152 | 0,238 | 0,39 |
| 12 | Детский сад на 95 мест | 0,10057 | 0,1914 | 0,29197 |
| 13 | Фельдшерско - акушерский пункт | 0,0141 | 0,0018 | 0,0159 |
| 14 | Итого: |  |  | 10,9448285 |

Расход тепла для проектируемой котельной с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 14,744908Гкал/час   (66941,88232 Гкал/год).

Общий расход тепла для проектируемых зданий культурно - бытового обслуживания с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 10,9448285Гкал/час   (49689,52139 Гкал/год).

Газоснабжение

Согласно  ответа Министерства  Регионального Развития  Республики Алтай от  26.11.09 №4529 централизованное газоснабжение с. Шыргайта на расчетный период не предусматривается. Однако в связи с проектированием на территории района магистрального газопровода «Алтай», предназначенного для экспорта природного газа в КНР, в перспективе возможна газификация близлежащих населенных пунктов Шебалинского района.

На территориях производственных объектов предусмотреть пункты хранения сжиженного газа.

Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления  на одного жителя. Нормы предусматривают электроснабжение жилых и общественных зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Нормы удельного коммунально-бытового электропотребления приняты по укрупненным показателям расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями на основании инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 с учетом изменений и дополнений (1999 г.). Электроснабжение потребителей на расчетный период сохранится от существующей системы, при необходимости с реконструкцией существующего оборудования.

Для повышения уровня надежности электроснабжения необходимо осуществить реконструкцию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ в черте населенного  пункта.

Сводная таблица электропотребления  с. Шыргайта

Таблица №17

| Потребители | кВт/дом | Кол-во жилых домов | Уд. расч. Нагрузка кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| потребность в электроэнергии для бытовых и коммунальных нужд квартала | 15 | 141 | 2115 |
| потребность в электроэнергии для общественных и промышленных зданий квартала | - |  | 495,08 |
| Потери при транспортировке электроэнергии | 5% |  | 130,5 |
| Итого | - |  | 2740,58 |

Суммарная проектная электрическая нагрузка с. Шыргайта с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет - 2740,58, кВт.

Для электроснабжения проектируемого жилья необходимо смонтировать 7 трансформаторных подстанций, распределительные линии.

Проектом предусматривается:

-  монтаж новых КТП для подключения проектируемого жилья, с монтажом ВЛ 0.4, протяженность которых от подстанции до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

- реконструкция существующих линий электропередач 0,4 и 10 кВ в черте населенного пункта;

- строительство новых линий электропередач 10 кВ (ЛЭП);

- замена трансформаторного оборудования на существующих ТП 10/0,4 кВ с увеличением мощности до необходимой;

Для соблюдения требований нормативных документов рекомендуется на стадии рабочего проектирования выполнить расчет загрузки для сохраняемых ТП и ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ. Уточнить возможность работы сохраняемого оборудования на напряжение 10 кВ. При условии соответствия расчетных показателей проекта с номиналом мощности действующих ТП и ЛЭП все необходимые расчеты производятся наследующих стадиях проектирования. Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП) различного сечения.

Установленная и расчетная мощность по жилым и общественным зданиям принята по типовым проектам. Потребляемая мощность производственных объектов и расчет мощности трансформаторных подстанций приняты по "Проектированию и монтажу электроустановок жилых и общественных зданий" и «Инструкции на проектирование электрооборудования общественных зданий массового строительства СП 31-110-2003.»

Котельные и установки тепловых сетей относятся к потребителям  II категории и  требуют обеспечения резервного питания (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Резервное питание предусмотреть от индивидуальных  дизель  – генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Связь и информация

Генеральным планом предусматривается строительство телефонной сети для телефонизации объектов жилищно-гражданского и производственного назначения.

Согласно действующим нормам и телефонной плотности предполагается реконструкция существующей Барагашской АТС до необходимой номерной емкости, а также строительство новой цифровой станции и расширение услуг по предоставлению сотовой связи.

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонов на 1000 жителей и количеству официальных заявок на установку ОТА на с. Шыргайта запроектировано 205 телефонных аппарата.

### 3.2.5 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному природопользованию

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры.

Градостроительные ограничения на территории поселения появляются в связи с наличием зон с особыми условиями использования.

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В настоящее время часть предприятий, сооружений и объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное воздействие. Перечень объектов, требующих организацию санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и размер зон приведены в таблице № 10 .

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

Санитарно-защитные зоны объектов Шыргайтинского сельского поселения

Таблица № 18

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| I | Теплицы | 100 |
| II | Молочный завод | 100 |
| III | Валяная мастерская | 50 |
| IV | Пилорамы (3 шт) | 100 |
| V | Шиномонтажная мастерская | 50 |
| VI | Водозабор | 30 (зона строгого режима) |
| VII | Котельная пристроенная |  |
| VIII | Пожарное депо | 50 |
|  | Сельское кладбище (0,9 га) | 50 |
|  | Свалка мусора (полигон компостирования твёрдых бытовых отходов) | 500 |
|  | Скотомогильник | 1000 |
|  | Поля фильтрации до 0,2 тыс м3/сут | 200 |

Примечание: в таблице показаны номера по экспликации генерального плана (римские).

Для каждого объекта должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

В проекте санитарно-защитной зоны на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих промышленных объектов, производств и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон, включая отселение жителей, в случае необходимости. Выполнение мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография поселения представлена реками Песчаная, Верхняя и Нижняя Шыргайта, их притоками и протоками.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Ширина водоохранной зоны реки Песчаная установлена в размере 100 м. Ширина водоохранной зоны рек Верхняя и Нижняя Шыргайта – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории предусматривается размещение подземных источников водоснабжения, оборудованных водоочистными сооружениями.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере не менее 30 м.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории поселения, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 20 м соответственно в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г № 255.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для защиты атмосферы от выбросов твердых частиц в поселковой и производственных котельных проектом предусмотрены золоулавливающие установки.

Расположение котельных решается с учетом преобладающего направления ветров и должно быть уточнено расчетами  на последующих стадиях

Для ликвидации загазованности жилой застройки от выхлопных труб автотранспорта – перспективное строительство жилья будет вестись вдоль транзитных дорог с соблюдением полосы отвода.

Защите атмосферного воздуха служат также все зеленые насаждения, предусмотренные проектом.

Мероприятия по охране водной среды:

– разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек Песчаная, Нижняя и Верхняя Шыргайта а также их протоков

–укрепление существующих противоналедных валов,

–чистка и углубление русел рек в проблемных местах,

–животноводческие  территории выносятся из зоны водоохраны и обваловываются по периметру,

–водоохранные полосы озеленяются.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

сбор и отведение поверхностных стоков в жилой зоне за пределы поселка,

плановый вывоз твердого мусора из зданий и улиц на усовершенствованную свалку для обеззараживания,

в местах установки мусоросборников предусматривается устройство асфальтового покрытия,

установка бензомаслоуловителей в гаражах и шиномонтажной мастерской,

на территории животноводческих ферм при дальнейшем проектировании предусмотреть устройство водонепроницаемых навозохранилищ и жижесборников от животноводческих помещений, с дальнейшим вывозом на поля для удобрения,

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей,

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории,

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель,

Рекомендуется проведение систематической уборки и поливки улиц и площадей в летнее время, а также уборки улиц от снега в зимнее время и его вывоз за пределы поселка.

Мероприятия по санитарной очистке:

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

–  организация нового полигона ТБО и его надлежащее содержание;

–  надлежащее содержание скотомогильников;

– организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

-селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Количество бытовых отходов принято согласно Приложению 11 СНиП 2.07.01-89*.

Население в с. Шыргайта на расчётный срок составит 713 чел.

713 x 300 = 213900 кг в год

Всего количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен углем) и 5% (крупногабаритные бытовые отходы), а также смёт с твёрдых покрытий улиц, площадей, парков (105297 м2 x 5 кг = 526485 кг/год):

213,9 + 526,5 + 21,4 + 10,7 = 772,5 т

Для размещения свалки необходим участок 1,0 га (табл. 12 СНиП 2.07.01-89*).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории муниципального образования Шыргайтинское сельское поселение расположены памятники археологии, истории и культуры.

Таблица 19

| № | Наименование | Местонахождение | Датировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алтыгы-Кудаты, петроглифы | Находятся примерно в 8 км к северо-востоку от с.Беш-Озек, на правом берегу р.Нижняя Кудаты | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 2 | Гора Чанкыр, культовый объект | Северо-восточная окраина с.Шыргайта |  | Местного значения |
| 3 | Гора Куберги, культовый объект | Юго-западная сторона с. Шыргайта |  | Местного значения |
| 4 | Источник Чакыр | Северо-восточная окраина с. Шыргайта |  | Местного значения |
| 5 | Кубаш I, курганный могильник | Расположен на правобережье р. Песчаная, к юго-востоку от с. Барагаш. Могильное поле начинается от АЗС на окраине села и заканчивается на островке между двумя протоками р. Кубаш. Географические координаты середины памятника по GPS-приемнику N-51º16'201", Е-85º13'567". Высота 963 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 6 | Кубаш II, могильник | Расположен на правобережье р. Песчаная, в 6 км к юго-востоку от с. Барагаш, на левом берегу р. Кубаш. Могильник Кубаш II фактически является продолжением могильного поля Кубаш I. Географические координаты середины памятника по GPS-приемнику N-51º14'500", Е-85º15'732". Высота 964 м над уровнем моря (по балтийской системе высот). | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 7 | Куберги, могильник | Находится на левобережье р. Песчаная, в 3 км к юго-западу от центра с. Шыргайта, на левом берегу ручья Куберги. Географические координаты по GPS-приемнику N-51º10'46.2", Е-85º15'09.0". | Не ясна | Регион. Значения |
| 8 | Нижняя Шыргайта, могильник | Расположен на правобережье р. Песчаная, к северо-западу-северу от окраины с. Шыргайта, на правом берегу р. Нижняя Шыргайта | Датировка не установлена | Регион. Значения |
| 9 | Обелиск погибшим воинам-землякам в годы ВОВ | с. Шыргайта |  | Местного значения |
| 10 | Чанкыр, культовый объект | Северо-восточная сторона с. Шыргайта. |  | Местного значения |

На территории поселения находятся горы, являющиеся для местного населения особо почитаемыми: горы Шанкыр и Куберги у с. Шыргайта. Кроме того, ритуальными местами значатся: целебные источники –с. Шыргайта, также ритуальные места в местности Кубаш и Куберги между селами Барагаш, Шыргайта, Беш-Озёк. «Царские» курганы скифского времени находятся на правом берегу р. Кубаш между селами Барагаш и Шыргайта.

Необходимо и в дальнейшем проведение научно-изыскательских работ по обнаружению памятников археологии на территории поселения.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Министерством Культуры Республики Алтай

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

-разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

-включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

-приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

-информирование об обнаруженном объекте органов охраны объектов культурного наследия Республики Алтай.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию Министерством Культуры Республики Алтай.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Министерством Культуры Республики Алтай.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

### 3.2.6 Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по гражданской обороне

На территории поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, затопление паводковыми водами, обрушение берегов, снежные заносы.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами. В границах зон затопления запрещается строительство. Организация мероприятий по чистке и углублению русел рек, в проблемных местах, укрепление существующих и строительство новых противоналедных валов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории поселения большинство потенциально опасных объектов характеризуется  3, 4 и 5 классами опасности, преимущественно техногеннопасными и пожароопасными. К ним относятся пилорамы, котельные, шиномонтажная мастерская. Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В целом на территории поселения необходимо проведение следующих мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

– применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

– строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Предотвращение образования взрыво - и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

– установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

К основным  факторам риска ЧС техногенного характера в границах сельского поселения относятся аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения: водоснабжения, электроснабжения.

Мероприятия по предупреждению ЧС:

- проведение оценки технического состояния и степени износа соответствующих муниципальных объектов и коммунальных систем

- организация на территории сельского поселения работы по текущему коммунальному обслуживанию муниципальных коммунальных объектов

- планирование  организационно – технических мероприятий по реконструкции, восстановлению, перспективному развитию территориальных инженерных коммунальных систем и контроль за ходом их исполнения

- оборудование котельных резервными котлами и резервным электропитанием

Пожарная безопасность поселения

Основные принципы обеспечения пожарной безопасности поселения:

- размещение объектов противопожарной охраны

- система централизованного хозяйственно – питьевого водоснабжения совмещенная с пожарным водоснабжением,

- система мер профилактики пожарной безопасности.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселении определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны поселений должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Требования к типу пожарных депо, составу объектов и техническому оснащению подразделений пожарной охраны пожарных депо – устанавливаются нормами проектирования объектов пожарной охраны в зависимости от количества единиц основных, специальных и вспомогательных пожарных автомобилей и средств связи, находящихся на вооружении управлений (отделов) ГПС по охране поселений.

Система профилактических мер пожарной безопасности предполагает:

- проведение плановой разъяснительной работы с населением « О  правилах пожарной безопасности»,

- учет источников пожарной опасности,

- проведение плановой административно – надзорной работы по предупреждению пожарных рисков.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Шыргайтинского сельского поселения разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

В настоящее время на территории Шыргайтинского сельского поселения проживает 648 чел, с учётом занятости и перспектив развития численность населения на расчётный срок составит 713 человек.

Защита населения должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % населения, что составит 606 человек. Устройство ПРУ предусмотрено в отдельностоящих зданиях культурно-бытового и общеобразовательного назначения. Место размещения ПРУ в проектируемых зданиях будет определяться при конкретной привязке объектов с учётом предлагаемого количества мест.

Согласно данных Администрации Шебалинского района, в селе Шыргайта не предусмотрено объектов ПРУ, следовательно, в проектируемых зданиях необходимо запроектировать ПРУ на 606 человек.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

– устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7 м. от отметки пола;

– заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах;

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ принята с механическим побуждением. Водоснабжение осуществляется из скважин, расположенных среди селитебной территории.

ПРУ обеспечивает защиту укрываемого населения от расчётного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, бактериальных средств, отравляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического затопления, СДЯВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в нём расчётного количества укрываемых в течение 1-2 суток.

ПРУ в селе должны располагаться таким образом, что радиус сбора населения составляет не более 500 метров.

В мирное время убежища используют для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приёма укрываемых в сроки, не превышающие 12 часов.

Функциональное зонирование населённого пункта решено исходя из задач безопасности и защиты населения. Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Республики Алтай и Шебалинского района запланированы следующие мероприятия, касающиеся села Шыргайта:

- строительство ФАП;

- капитальный ремонт здания средней школы (старой) под социальные объекты;

- строительство детского сада;

-  строительство крытого спортивного комплекса;

- открытие и оснащение звукоусиливающим оборудованием Центра горлового пения «Дом кайчи»;

- строительство сельского клуба;

- строительство магазина;

- строительство гостиницы;

- строительство водопроводных сетей;

- установка вышки сотовой связи.

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Площадь территории муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» составляет 29 304 га.

Площадь территории села Шыргайта, входящего в состав муниципального образования, составляет 184,3 га.

Генеральным планом на I очередь предусмотрено установить границы села Шыргайта в пределах территории общей площадью 229,4 га.

# 6. ВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение» отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселении» Федерального значения или «Перечень исторических поселений регионального значения», имеющих особое значение для истории и культуры Шебалинского района.

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 20 – Основные технико-экономические показатели генерального плана Шыргайтинского сельского поселения

Таблица №  20

| №№ п/п | Показатели | Един. измер. | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Шыргайта | Шыргайта | Шыргайта |
| 1 | Население |  |
|  | Общая численность постоянного населения | чел | 648 | 665 | 713 |
|  |  | % роста от существующ. | - | 2,6 | 10 |
|  | Плотность населения |  |
|  | -в границах населённого пункта | Чел / га | 3,3 | 3,0 | 3,2 |
|  | - в границах сельсовета | Чел / га | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Жилищное строительство |  |
|  | Средняя обеспеченность общей площадью | м2 / чел. | 13,6 | 20,0 | 20,0 |
|  | Жилой фонд, в т.ч.: |  |
|  | -1 этаж.усадебный | м2/колич.домов | 8785 196 | 9149 203 | 10085 221 |
|  | Убыль жилого фонда (всего), в т.ч.: |  | - | 1056,5/29 | - |
|  | -ветхий и аварийный | м2/колич.домов | - | 1056,5/29 | - |
|  | -снос в связи с организацией санитарно-защ. зон | м2/колич.домов | - | - | 280/ 8 |
|  | Убыль жилого фонда по отношению к существующему | % | - | 14,8 | 18,8 |
|  | - в т. ч. пригодного для проживания | % | - | - | 18,8 |
|  | Ввод в эксплуатацию |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | -государственный | % | - | - | - |
|  | -частный | % | - | 100 | 100 |
| 3 | Строительство объектов культурно-бытового назначения |  |
|  | 1. Детский сад на 95 мест | объект | - | 1 | - |
|  | 2. Сельский клуб на 80 мест | объект | - | 1 | - |
|  | 3. Магазин (94,5 м2 торговый зал) | объект | - | - | 1 |
|  | 4. Гостиница на 10 мест | объект | - | - | 1 |
|  | 5. пождепо на 1 машину | объект | - | - | 1 |
|  | 6 Опорный пункт милиции и почта | объект | - | - | реконструкция |
| 4 | Транспорт и дороги |  |
|  | Протяжённость улиц, проездов | км | - | - | 19,3 |
| 5 | Инженерное оборудование и благоустройство |  |
|  | Водоснабжение |  |
|  | Водопотребление всего | м3/сутки | 278,03 | 347,19 | 575,48 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сутки | 65 | 140 | 170 |
|  | На хозяйственно- питьевые нужды на 1 человека | л/сутки | 65 | 140 | 170 |
|  | Протяжённость сетей | км | 4.452 | 5.472 | 7,172 |
|  | Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением | % | 45 | 90 | 100 |
|  | Канализование |  |
|  | Общее количество сточных вод | м3/сутки | 52,04 | 104,34 | 295,74 |
|  | Производитель-ность очистных сооружений канализации | м3/сутки | 0 | 330 | 330 |
|  | Теплоснабжение |  |
|  | Производитель-ность централизо- ванных источников теплоснабжения | Гкал/час | 0,8 | 2,441 | 2,692 |
|  | Протяжённость сетей | км | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Потребность в электроэнергии всего | Млн.кВт.ч. в год | 0,519 | 0,51972 | 0,51994 |
|  | Потребление Электроэнергии на 1 дом | кВт.ч. | 10 | 15 | 15 |
|  | Протяжённость сетей: ВЛЭП 10 кВа | км | 4,64 | 5,27 | 5,29 |
|  | Связь |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 13 | 111 | 143 |
| 6 | Территория |  |
|  | Территория в границах сельского поселения | га | 30153 | 30153 | 30153 |
|  | По категориям: |  |
|  | -земли сельхоз-назначения | га | 14832,76 | - | 14792,26 |
|  | -земли запаса | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | -земли промышл., энергет., трансп. и иного спец. назнач. | га | 49,3 | - | 49,3 |
|  | -земли лесного фонда | га | 14832,76 | 14792,26 | 14792,26 |
|  | Территория села в границах населённого пункта | га | - | - | - |
|  | В том числе: |  |
|  | Жилая зона | Га | 89,29 | - | 89,29 |
|  | Общественно-деловая зона | Га | 8,9 | - | 10,65 |
|  | Производственная зона | Га | - | - | 18,7 |
|  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | Га | - | - | 23,03 |
|  | Рекреационная зона | Га | 21,72 | 21,72 | 21,72 |
|  | Зона сельскохозяйс. использования | Га | 0 | 0 | 0 |
|  | Зона спецназначения | га | 0 | 0 | 0 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 7 марта 2017 года)».

- Федеральный закон от 25.10.2001 №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) ».

- Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года)».

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 28 ноября 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2016 года)».

- Федеральный закон от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 марта 2017 года)».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 9 января 2017 года)».

- Федеральный закон от 14.03.95 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях (с изменениями на 28 декабря 2016 года) ».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды (с изменениями на 28 декабря 2016 года) (редакция, действующая с 1 марта 2017 года)».

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании (с изменениями на 5 апреля 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2016 года)».

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с изменениями на 7 марта 2017 года)».

- Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (с изменениями на 17 мая 2016 года)».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 12 ноября 2016 года)».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности (с изменениями на 1 декабря 2016 года)».

- Постановление коллегии Минкультуры РСФСР от 19.02.1990 №12, коллегии Госстроя РСФСР от 28.02.1990 №3, Президиума Центрального совета ВООПИК от 16.02.1990 №12(162) «Об утверждении нового списка исторических населенных мест РСФСР».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 №621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению (с изменениями на 17 мая 2016 года)».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 №2136-р «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г.».

- Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 №267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства (с изменениями на 16 сентября 2016 года)».

- Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на 30 сентября 2015 года)».

- Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Приказ Минрегиона России от 26.05.2011 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

- Устав муниципального образования «Шебалинский район».

- Устав муниципального образования «Шыргайтинское сельское поселение».

- Законом Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом, установлении их границ».

- Схема территориального планирования Республики Алтай

- Схема территориального планирования Шебалинского муниципального района Республики алтай

- СП от 28.12.2010 №42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой);

- СП от 29.12.2011 №31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2).

- СП от 29.12.2011 №32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изменениями на 25 сентября 2014 года).

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.05.2001  №14 «О введении в действие санитарных правил СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003  №114 (ред. от 30.08.2016) «О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.07.2001  №19 «О введении в действие Санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СанПиН от 22.06.2000 №2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН от 28.02 1984 №2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты».

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».